РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДЫМАХНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021г № 22-п

# "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Подымахинского сельского поселения

# на период 2020-2034гг  по состоянию на 2021 год."

В целях обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей на территории Подымахинского муниципального образования,    руководствуясь   Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",   Уставом Подымахинского муниципального образования

Постановляю:

1. Утвердить актуализированную  схему теплоснабжения Подымахинского сельского поселения на период 2020-2034гг, по состоянию на 2021 год.

3.  Настоящее постановление   разместить на официальном сайте администрации  Подымахинского  муниципального образования в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Подымахинского сельского поселения |  | Т.В.Пахомова |
| --- | --- | --- |

| «РАЗРАБОТАНО» Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоИнновации» Коровин К.Ю. « » 2021г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик: Администрация Подымахинского муниципального образования (сельского поселения) _____________ Т.В. Пахомова « » 2021г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

(актуализированная схема теплоснабжения)

Подымахинского муниципального образования

Усть-Кутского муниципального района

Иркутской области на период с 2021по 2034 год

Иркутск, 2021

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| № п/п | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗДЕЛ 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" | 10 |
| 2 | РАЗДЕЛ 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей " | 11 |
| 3 | РАЗДЕЛ 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | 12 |
| 4 | РАЗДЕЛ 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения" | 13 |
| 5 | РАЗДЕЛ 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 14 |
| 6 | РАЗДЕЛ 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | 15 |
| 7 | РАЗДЕЛ 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | 17 |
| 8 | РАЗДЕЛ 8 "Перспективные топливные балансы" | 19 |
| 9 | РАЗДЕЛ 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 21 |
| 10 | РАЗДЕЛ 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | 23 |
| 11 | РАЗДЕЛ 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | 25 |
| 12 | РАЗДЕЛ 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | 26 |
| 13 | РАЗДЕЛ 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа" | 27 |
| 14 | РАЗДЕЛ 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | 29 |
| 15 | РАЗДЕЛ 15 "Ценовые (тарифные) последствия" | 30 |
| 16 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 31 |
| 17 | ТОМ I. ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | 32 |
| 18 | ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | 32 |
| 19 | ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии" | 34 |
| 20 | ЧАСТЬ 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" | 37 |
| 21 | ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | 40 |
| 22 | ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | 41 |
| 23 | ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | 42 |
| 24 | ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя" | 42 |
| 25 | ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | 43 |
| 26 | ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения" | 43 |
| 27 | ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | 46 |
| 28 | ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; | 47 |
| 29 | ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" | 48 |
| 30 | ТОМ II. ГЛАВА 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | 50 |
| 31 | ТОМ III. ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | 51 |
| 32 | ТОМ IV. ГЛАВА 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" | 52 |
| 33 | ТОМ V. ГЛАВА 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | 53 |
| 34 | ТОМ VI. ГЛАВА 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | 56 |
| 34 | ТОМ VII. ГЛАВА 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 58 |
| 35 | ТОМ VIII. ГЛАВА 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | 65 |
| 36 | ТОМ IX. ГЛАВА 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | 67 |
| 37 | ТОМ X. ГЛАВА 10 "Перспективные топливные балансы" | 71 |
| 38 | ТОМ XI. ГЛАВА 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | 73 |
| 39 | ТОМ XII. ГЛАВА 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 74 |
| 40 | ТОМ XIII. ГЛАВА 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | 76 |
| 41 | ТОМ XIV. ГЛАВА 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | 78 |
| 42 | ТОМ XV. ГЛАВА 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | 79 |
| 43 | ТОМ XVI. ГЛАВА 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | 81 |
| 44 | ТОМ XVIII. ГЛАВА 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" | 82 |
| 45 | Приложение 1 Характеристики нежилых зданий | 83 |
| 46 | Приложение 2 Характеристики сети теплоснабжения | 84 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема теплоснабжения (далее схема) разработана в соответствии с Федеральным законом (ФЗ) №190 от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и Постановлением правительства РФ (ПП) №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 19.03.2019 года).

Схема разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий в Подымахинском муниципальном образовании Усть-Кутского муниципального района Иркутской области.

В данной работе использованы данные Генерального плана Подымахинского муниципального образования Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на период 2013-2032 годы, основных пунктов и направлений Стратегии социально - экономического развития Подымахинского муниципального образования на период до 2030 года, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах муниципального образования и схемы водоснабжения и водоотведения Подымахинского муниципального образования на период 2015-2025 годов.

Общая характеристика поселения

Территория Подымахинского муниципального образования расположена в центральной части Усть-Кутского района Иркутской области. На северо-востоке Подымахинское муниципальное образование граничит с Верхнемарковским сельским поселением, на востоке с Киренским муниципальным районом, на юге с Звезднинским и Усть-Кутским городским поселением, на западе с Янтальским городским поселением.

Площадь муниципального образования составляет 2986,61 кв.км. Численность населения 1005 чел. (2019 г.) В границах муниципального образования находится четыре населенных пункта – п. Казарки, с. Подымахино, с.Таюра, д. Новоселова. Административным центром муниципального образования является село Подымахино. Основным видом деятельности жителей муниципального образования являются сельскохозяйственная деятельность. По территории поселения протекают р. Лена, р. Таюра, р. Казарка. Большую часть территории муниципального образования занимает тайга.

Численность населения распределяется следующим образом:

1. с. Подымахино - 90 человек;

2. п. Казарки - 880 человек;

3. д. Таюра - 32 человек;

4. д. Новоселово - 4 человек.

Водоснабжение

В настоящее время на территории Подымахинского муниципального образования холодное водоснабжение комбинированное - централизованное и децентрализованное. Горячее водоснабжение в муниципальном образовании отсутствует. Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 23%, децентрализованной (привозная вода) - 77%.

Централизованное водоснабжение в Подымахинском муниципальном образовании присутствует только на части территории п. Казарки.

Приоритетными источниками системы водоснабжения Подымахинского муниципального образования являются подземные воды. Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и колодцев. Качество воды, получаемой потребителями, во многом зависит от химического состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды времени качество воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водопроводные очистные сооружения в муниципального образования отсутствуют.

В п. Казарки централизованную систему водоснабжения использует только малая часть населения.  Всего на территории поселка размещены три скважины для забора воды. Две скважины (ул. Дорожная, строение № 10) в северной части села размещены в непосредственной близости от существующей жилой застройки. Скважина (ул. Солидарности, 22) размещенная в южной части поселка находятся на территории, не отвечающей санитарным требованиям.

В с. Подымахино, с. Таюра, д. Новоселова полностью отсутствует централизованная система водоснабжения. Скважины для забора воды в с. Подымахино, с. Таюра, д. Новоселова отсутствуют.

Внешние связи

Внешние транспортные связи осуществляются дорогой А331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. Проектом предложено же-лезнодорожное сообщение ст. Лена (Усть-Кут) – Киренск – Непа – Витим – Ленск. Расстояние от с. Подымахино до г. Усть-Кут - 35 км.

Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») территория Подымахинского муниципального образования относится к району IД.

Климат резко континентальный, с умеренно суровой малоснежной зимой. По термическим условиям теплого периода - территория оптимального увлажнения, умеренно теплого лета. Средняя температура января −25,8°С, июля +17°С. Минимальная темпе-ратура − -52°С, максимальная (в тени) +38°С.

Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней, первые заморозки появляются уже в начале сентября, последние бывают в конце мая. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Осень и весна непродолжительны, с большими суточными амплитудами температур.

Годовое количество осадков 350 мм. Максимальная высота снежного покрова около 500 мм. В межсезонье (весной и осенью, а также в начале и конце лета) нередок град.

В течение всего года преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра - 2÷3 м/с.

Основные климатические характеристики Подымахинского муниципального образования

| № п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная температура наружного воздуха | °С | -52 |
| 2 | Расчётная температура наружного воздуха на отопление | °С | -46 |
| 3 | Расчётная температура наружного воздуха на вентиляцию | °С | -32 |
| 4 | Средняя температура на отопительный период | °С | -11,4 |
| 5 | Средняя скорость ветра в течении отопительного периода | м/с | 2,9 |
| 6 | Продолжительность отопительного периода | Сут. | 254 |

Гидрографическая характеристика

Территория Подымахинского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Ленский гидролого-морфологический район представлен множеством рек и ручьев, крупнейшими из которых является реки Лена и Таюра, протекающие в южной части Подымахинского муниципального образования.

По характеру течения Лены различают три её участка: от истока до устья Витима; от устья Витима до места впадения Алдана и третий нижний участок — от впадения Алдана до устья. Подымахинское муниципальное образование располагается в верхнем течении Лены.

Река Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами льда. Прочный и толстый лед на реке образуется в условиях чрезвычайно холодной, продолжительной и малоснежной зимы. Весенний ледоход обладает большой мощью, часто сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий.

Река Таюра - правый приток реки Лены. Протяженность реки составляет 216 км. Площадь её бассейна насчитывает 5720 км². Сила течения характеризуется средним расходом воды, порядка 44 м³ в секунду. Питание смешанное. Замерзает в октябре, вскрывается в мае. Характерны летние дождевые паводки.

Водоотведение

На территории Подымахинского муниципального образования централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты откачка которых производится периодически вакуумными машинами с последующим сливом стоков на рельеф, в реку Лена.

В перспективе необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений а также организацию и сбор сточных вод от наиболее крупных абонентов с целью обеспечения благоприятной экологической обстановки на территории Подымахинского муниципального образования.

Теплоснабжение

Источником централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования является котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А, в качестве топлива использующая бурый уголь Ирша-бородинского и Переясловского месторождений.

Теплоисточник является муниципальной собственностью и находится в аренде у теплоснабжающей организации ООО «Теплосервис».

Схема тепловых сетей двухтрубная, расчётный температурный график тепловых сетей - 90/80 °С.

Теплоснабжение зданий, не подключённых к котельной, а также инди-видуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов. Топливом являются дрова.

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 3,7 км. Из них ветхие составляют 3,7 км. (более 90 % износа). Год строительства - 1976.

Таблица 1.7 - Перечень и основные характеристики теплоисточника

| № п/п | Наименование котельной | Марка котлов | Кол-во котлов, шт | Год установки | Вид топлива | Единичная мощность котла, Гкал/ч | Установ. мощность, МВт Гкал/ч | Присоед. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Молодежная, 2А | Водогрейный котел КВР-1,74 Мвт ОУР | 2 | 2017 | Бурый уголь | 1,5 | 3,48 3 | 1,11 |

Газовых котельных, а так же котельных работающих на возобновляемых источниках энергии на территории Подымахинского муниципального образования не установлено.

РАЗДЕЛ 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа".

В Подымахинском муниципальном образовании на расчетный 2027 год, спрос тепловой энергии не изменится, виду отсутствия планов на строительство новых жилых и общественных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения на подключение к существующим котельным.

На данный момент котельная работает без перебоев. Установка дополнительных котельных и увеличение мощности существующих не требуется.

В ближайшие 10-15 лет масштабного развития в Подымахинского муниципальном образовании, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением, не предвидится.

В Генеральном плане Подымахинского муниципального образования запланированы следующие мероприятия:

- Строительство ФАП п. Казарки с жильем для медицинского работника.

- Устройство дымовой трубы в количестве 2 шт.

- Реконструкция тепловой сети по ул. Бамовская, 500м.

- Реконструкция тепловой сети по ул. Юбилейная, 100м.

- Приобретение и монтаж аккумулирующей ёмкости, 100м3.

Срок реализации вышеуказанных проектов не определен.

Вместе с тем, существует незначительная перспектива индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которых будет обеспечиваться индивидуально, лично собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 2. "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на перспективу развития Подымахинского муниципального образования не изменятся. Это обусловлено тем, что на перспективу развития муниципального образования нет масштабного развития систем теплоснабжения, увеличения или снижения числа абонентов, а так же не планируется строительство новых масштабных объектов-потребителей тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть (ЕТС), не предвидятся, ввиду отсутствия ЕТС. Мощность источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей останется без изменений.

В таблице 2 представлено:

( существующие значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

( существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

( существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

( значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

( значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

( затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

( значения существующей тепловой мощности источников теплоснабжения.

Табл. 2 -  Существующие балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Нагрузка потребителей Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (резерв) тепловой мощности Источников тепла, % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2034 |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 3,0 | 1,5 | 0,016 | 1,11 | 0,228 | 1,338 | +10,8 % (или 0,162 Гкал/ч) |

С учетом установленной мощности на котельной Подымахинского муниципального образования, существует значительный резерв тепловой мощности источников тепла. Дефицит тепловой мощности на котельной не предполагается.

РАЗДЕЛ 3. "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

В рассматриваемой котельной централизованного теплоснабжения теплоносителем является вода. В котельной Подымахинского муниципального образования, производится химподготовка теплоносителя.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2019 г.) в рассматриваемой системе  теплоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Балансы подпиточной воды для теплосети, м³/час

| Структура подпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| Утечки в теплосети | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Утечки в зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нужды ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий расход подпитки, м³/час | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

Базовые значения баланса подпиточной воды не изменятся к расчетному сроку, ввиду отсутствия роста или снижения объемов потребления от базового 2019 года. При этом незначительные изменения баланса подпиточной воды все же возможны, ввиду плановых ремонтов сети теплоснабжения, запланированных до 2034 года.

РАЗДЕЛ 4. "Основные предложения мастер-плана развития системы теплоснабжения поселения"

Основные предложения мастер-плана развития системы теплоснабжения ориентированы на мероприятия генерального планирования, и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с учетом изменения численности населения на перспективу и объемов капитальной застройки населенных пунктов Подымахинского муниципального образования.

В последующей работе, данный мастер-план позволяет использовать его для решения широкого круга задач в развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования, при этом основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов.

Проблемы объектов теплоснабжения, как правило, являются наследием времен СССР, а так же отсутствием в полной мере необходимых финансовых средств на своевременную модернизацию и актуализацию системы теплоснабжения.

В настоящей разделе рассмотрены острые стратегические и текущие (плановые) мероприятия по модернизации и актуализации системы централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования.

Острые стратегические мероприятия:

- Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения, ввиду значительного износа общей протяженностью 0,6 км, расположенные в п. Казарки.

- Реконструкция сети централизованного теплоснабжения с большим процентом износа, протяженностью 3,1км.

Износ тепловых сетей составляет более 90 %, что свидетельствует о высокой вероятности аварий на теплотрассах, микроповреждений трубопроводов, следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии, перебоях в работе при организации теплоснабжения. Реконструкция существующей сети теплоснабжения позволит повысить эффективность теплоснабжения, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

Перспективные (плановые) мероприятия:

- Реконструкция сети централизованного теплоснабжения по ул. Бамовская, протяженностью 500 метров и ул. Юбилейная, протяженностью 100метров  для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии;

- Строительство ФАП п. Казарки с жильем для медицинского работника;

- Устройство дымовой трубы в количестве 2 шт.;

- Приобретение и монтаж аккумулирующей ёмкости, 100м3.

Мероприятия второго этапа реализации:

- Реконструкция сети централизованного теплоснабжения с большим процентом износа, протяженностью 3,1км.;

РАЗДЕЛ 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии".

В целях повышения эффективности работы котельных, снижения тепловых потерь, при передаче тепловой энергии, связанных с длительной эксплуатацией, необходима своевременная замена оборудования в котельных и ежегодная плановая замена тепловых сетей.

В настоящий момент система теплоснабжения работает в штатном режиме, обеспечивая потребителей необходимой тепловой энергией. Индивидуальные источники тепловой энергии не требуют модернизации и реконструкции.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения необходима для обеспечения доступности тепловой энергией потребителей, безаварийного и бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения, а так же в целях снижения потерь при передаче тепловой энергии.

В Подымахинском муниципальном образовании, в целях повышения качества предоставления услуг теплоснабжения, следует провести плановый ремонт тепловых сетей (реконструкцию) первый этап:

- Реконструкция тепловой сети - 600м.п.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии с целью повышения качества предоставления услуг теплоснабжения, представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В настоящее время функционирует одна котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А обеспечивающая централизованной тепловой энергией население и объекты социально-бытового назначения.

Протяженность тепловой сети составляет – 1863 п.м. Общая протяженность в двухтрубном исполнении 3,7 км.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящее время не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для котельной Подымахинского муниципального образования не ожидаются. Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельной Подымахинского муниципального образования в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2034 г. Ликвидация существующей котельной не предполагается.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения требуется реконструкция существующих тепловых сетей общей протяженностью 3700 п.м. с заменой трубопровода на трубы с высокой степенью коррозионного износа.

Вместе с тем, требуется строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии. Строительство новых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, жилые и общественные здания до 12 ºС. Здания промышленных объектов с допустимым снижением температуры до 8 ºС отсутствуют.

РАЗДЕЛ 7. "Предложение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)".

На территории Подымахинского муниципального образования закрытые/открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) у потребителей централизованной тепловой энергии муниципального образования по состоянию на отчетный (базовый) 2019 год отсутствуют.

Строительство индивидуальных и центральных тепловых пунктов на территории Подымахинского муниципального образования, реконструкция тепловых сетей котельной п. Казарки, ул. Молодежная, 2А в целях соблюдения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения, на перспективу до 2034 года не прогнозируется, ввиду отсутствия горячего водоснабжения.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения/

На территории Подымахинского муниципального образования горячее водоснабжение с применением открытой или закрытой схемы теплоснабжения, в муниципальном образовании не организовано.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ проектом при наличии отрытой системы ГВС, схемой теплоснабжения должны быть предусмотрены мероприятия по переходу с открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы, с реализацией до конца 2021 года.

Переход с открытых систем на закрытые, обусловлен требованиями действующего законодательства (частью 9 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). С 01 января 2022 года использование открытой системы горячего водоснабжения путем отбора   теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Для реализации мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) необходимо путем проектирования двухконтурной системы теплоснабжения организовать работы по внедрению в систему теплоснабжения (горячего водоснабжения), теплообменника (ков).

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в закрытых системах теплоснабжения не требуются, ввиду отсутствия ГВС.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют (не установлены).

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Подымахинского муниципального образования не организованы, в связи с этим мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на сегодняшний день не актуальны.

Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельной Подымахинского муниципального образования является каменный (бурый) уголь. Бурый уголь используются в качестве топлива на котельной расположенной по адресу п. Казарки, ул. Молодежная, 2А. Доставка топлива (уголь) осуществляется автомобильным транспортом. При реализации мероприятий по созданию системы газораспределения и газоснабжения потребителей Подымахинского муниципального образования планируется перевод котельной п. Казарки,  на другой вид топлива (газ). Указанное мероприятие, возможно спрогнозировать, только после газификации Усть-Кутского района.

В случае реализации планируемого мероприятия по модернизации системы централизованного теплоснабжения, путем объединения в единую сеть нескольких источников тепловой энергии, и переход на другой вид топлива (газ) вид используемого топлива в перспективе до 2034 года, может измениться.

В дальнейшем, при планировании и реализации перехода котельной п. Казарки на другой вид топлива - газ, по причине эффективности и высокого КПД по сравнению с бурым углем, необходимо актуализировать настоящий проект схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии в Подымахинском муниципальном образовании отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах Подымахинского муниципального образования, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1.

Табл. 6.1 Топливные балансы 2019г.

| Теплоисточник | Располагаемая. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 1,5 | 1,11 | Уголь | Бурый уголь | 1200,0 | 105 |

Перспективные топливные балансы на промежуточный 2027 год и перспективный 2034 год не изменятся, в связи с тем, что нагрузка потребителей на систему теплоснабжения не изменится.

8.2. "Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии"

Основным видом топлива для действующей котельной централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования является бурый уголь.

Население, не подключенное к централизованному теплоснабжению, в качестве топлива использует местные виды топлива - дрова, в некоторых случаях электроэнергию.

Использование местных видов топлива на котельной централизованного теплоснабжения (п. Казарки, ул. Молодежная, 2А) в качестве основного нецелесообразно, ввиду низкого КПД.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение".

В целях эффективной эксплуатации системы централизованного теплоснабжения в Подымахинском муниципальном образовании необходимо проводить своевременное и плановое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения. Расчет необходимых инвестиций возможен после определения объемов и этапов строительства, реконструкции и технического перевооружения системы централизованного теплоснабжения. Более подробное обоснование величины и источника необходимых инвестиций на реализацию указанных мероприятий представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

На расчетный период инвестиции для технического перевооружения источника централизованного теплоснабжения (п. Казарки, ул. Молодежная, 2А) не требуются.

Более подробное обоснование величины и источника необходимых инвестиций на реализацию указанных мероприятий представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на расчетный период до 2034 г. предполагаются в следующем объеме:

Перспективные (плановые) мероприятия:

- Реконструкция сети централизованного теплоснабжения по ул. Бамовская, протяженностью 500 метров и ул. Юбилейная, протяженностью 100метров  для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии;

- Строительство ФАП п. Казарки с жильем для медицинского работника;

- Устройство дымовой трубы в количестве 2 шт.;

- Приобретение и монтаж аккумулирующей ёмкости, 100м3.

Мероприятия второго этапа реализации:

- Реконструкция сети централизованного теплоснабжения с большим процентом износа, протяженностью 3,1км.;

Более подробное обоснование величины и источника необходимых инвестиций на реализацию указанных мероприятий представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

9.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима на расчетный период до 2034 г. не запланированы.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Котельная в п. Казарки, ул. Молодежная, 2А Подымахинского муниципального образования услуги по предоставлению потребителям ГВС не оказывает. Переход на закрытую систему теплоснабжения не актуален.

Переход на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) обусловлен изменениями, внесенными в Федеральный закон " 190-ФЗ "О теплоснабжении". Окончательный срок перехода на закрытую систему теплоснабжения определен к 01.01.2022 года.

Более подробное обоснование величины и источника необходимых инвестиций на реализацию указанных мероприятий представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь при передаче тепловой энергии.

На первый (плановый) этап развития, проектом предусматривается реконструкция участков централизованного теплоснабжения протяженностью 600 п.м. (в двухтрубном исполнении).

На второй этап развития предусматривается реконструкция участков централизованного теплоснабжения протяженностью 3100 п.м. (в двухтрубном исполнении).

Более подробная оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 10. "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Эксплуатацию и обслуживание котельной Подымахинского муниципального образования в настоящее время осуществляет ресурсно - снабжающая организация ООО «Теплосервис». Собственником объектов системы централизованного теплоснабжения является муниципальное образование "Усть-Кутский район" (КУМИ Усть-Кутского района Иркутской области).

На территории муниципального образования другие теплоснабжающие организации не зарегистрированы (обслуживание объектов централизованного и децентрализованного теплоснабжения не осуществляют).

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций ЕТО)

На 2020 г. решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) в Подымахинском муниципальном образовании принято за ресурсно-снабжающей организацией ООО «Теплосервис».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона существующей системы централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования представлена в административных границах населенного пункта п. Казарки.

Зоной деятельности ЕТО, определена территория в административных  границах населенного пункта п. Казарки, в границах которого ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии, согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

10.3 Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Ввиду единого кандидата на роль ЕТО в Подымахинском муниципальном образовании, учитывая то, что действующая теплоснабжающая организация отвечает критериям в соответствии с которыми, теплоснабжающая организация может быть определена ЕТО, в данном случае выбор очевиден, не требует голосования.

В настоящее время ресурсно-снабжающая организация ООО «Теплосервис» отвечает критериям по определению ЕТО, в том числе имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения, имеет технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявок.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения, не подано ни одной заявки, в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» при утверждении настоящего проекта, необходимо рассмотреть ресурсно-снабжающую организацию ООО «Теплосервис» в качестве ЕТО.

РАЗДЕЛ 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящим проектом схемы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования не предусмотрено, ввиду того, что в Подымахинском муниципальном образовании один источник теплоснабжения. Система теплоснабжения Подымахинского муниципального образования относится к централизованной, в отношении всего 30% численности населения. Процент потребителей, не охваченных централизованным теплоснабжением составляет 70%.

Объединение в единую сеть централизованного теплоснабжения не планируется ввиду нецелесообразности, высокой стоимости проекта, отсутствием необходимости в его реализации.

На момент подготовки схемы теплоснабжения работа централизованной системы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования проходит в штатном режиме, аварий не зафиксировано. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок не планируется.

РАЗДЕЛ 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Согласно статье, 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение тридцати дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, в Подымахинском муниципальном образовании бесхозные сети централизованного и децентрализованного теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В настоящее время в Подымахинском муниципальном образовании газоснабжение потребителей не осуществляется, газификация поселка не производится.

Согласно генеральному планированию перспектива газификация поселка рассмотрена, однако в настоящий момент предложения по модернизации системы централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования не запланировано.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют, в виду отсутствия газификации поселка.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций до конца расчетного периода не требуются.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и Схема теплоснабжения генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

В перспективе развития Подымахинского муниципального образования до 2034 года, запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание системы газораспределения и газоснабжения потребителей муниципального образования и определения процесса газификация выработки тепловой энергии для нужд централизованного теплоснабжения.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Подымахинском муниципальном образовании строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Подымахинского муниципального образования, не затрагивает организацию горячего водоснабжения муниципального образования ввиду её отсутствия.

В настоящий момент в связи с тем, что в Подымахинском муниципальном образовании ГВС не организована, на перспективный срок развития мероприятия по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения"

Индикаторы развития систем теплоснабжения Подымахинского муниципального образования на расчетный период приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование индикатора развития | единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: | т ут./Гкал | 0,160 |
| 3.1. | Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | т ут./Гкал | 0,160 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.п. м³/м.п. | 0,252 0,129 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КПД) | % |
| 5.1. | Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | % | 74 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м.п./Гкал | 0,792 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (все котельные) | % | 0 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей (по материальной характеристике) 1977г.-1998г. | год | 32,5 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 |

РАЗДЕЛ 15. "Ценовые (тарифные) последствия"

В настоящий момент тариф на предоставления услуг теплоснабжения на территории Усть-Кутского района, неизменно растет, ввиду роста стоимости твердого топлива и его доставки, а так же роста стоимости электрической энергии. Причина роста тарифа на территории Подымахинского муниципального образования соответствует причинам роста тарифа в Усть-Кутском районе в целом, в это входит, рост энергоресурсов, потери, ветхость и аварийность системы централизованного теплоснабжения. Изменение тарифов и ценовые последствия более подробно рассмотрены в Разделе 14 "Обосновывающий материал к схеме теплоснабжения".

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Подымахинского муниципального образования

Усть-Кутского района Иркутской области

на период с 2021 по 2034 год

2020, Иркутск

ТОМ I

ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Подымахинского муниципального образования отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор в муниципальном образовании преимущественно использует индивидуальные источники теплоснабжения (печи, твердотопливные котлы, электрические котлы, электрокалориферы).

1.1.3 Зоны действия котельных

В границах муниципального образования существует следующая централизованная система теплоснабжения:

- котельная, расположенная по адресу ул. Молодежная, 2А.

Существующие зоны действия рассматриваемых централизованных систем теплоснабжения показаны на Рис. 1. (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме поселения) и в таблице 1.1.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

Расширение зон действия существующих теплоисточников в перспективе не планируется, ввиду отсутствия планирования строительства жилых, общественных и промышленных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения на подключения к сети централизованного теплоснабжения. В перспективе развития муниципального образования зона действия и радиус теплоснабжения котельной, не изменится.

Табл. 1.1.1 - Зоны действия источника тепловой энергии

| № | Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона | Административная зона |
| 1 | Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 42 частных дома | 5 объектов социально-бытового назначения |
|  |  | ул. Бамовская №№1-13, №№-2-15; ул. Дорожная №№1-8; ул. Молодежная №№1-14, №№2-10; ул. Юбилейная №№2-10, №№1-9; ул. Мира №№2-8, №№5-1-3, №№2а, 2Б |

*Зона действия источников тепловой энергии на котельных не изменится.

Рис. №1 Существующие зоны действия рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения

ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии"

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная, расположена по адресу: Иркутская область, район Усть-Кутский, Подымахинское муниципальное образование, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А. Здание котельной представляет собой сооружение (котельный цех), в котором расположено котельное и насосное оборудование, а так же бытовые и вспомогательные помещения, 1978 года ввода в эксплуатацию.  Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь. Находится в удовлетворительном состоянии, требует реконструкции.

Табл. 1.2.1. Характеристики основного оборудования котельной.

| № | Оборудование | количество | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос марки КМ | 2 | 2014, 2016 |
| 2 | Дымосос «ДН-9» | 1 | - |
| 3 | Котел КВР-1,74 Мвт ОУР | 2 | 2012 |
| 4 | Бак аккумуляторный | 1 | 2012 |

В режим работы системы теплоснабжения котельной Подымахинского муниципального образования входит отопительный период, который составляет 249 дней, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Общие данные по котельной Подымахинского муниципального образования приведены в таблице 1.2.2.

Установленные сетевые насосы – 2 шт. марки КМ обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за счет шероховатости внутренней части трубопроводов и обеспечения необходимого напора для потребителей.

Табл. 1.2.2 - Характеристики  котельного оборудования теплоисточника

| № | Источник | Уст. мощность Гкал/ч | Располаг. тепловая Мощность Гкал/ч | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Расход топл. т /год 2019г. (факт.) | Темп. график °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 3,0 | 1,5 | 2 | водогрейный | уголь | 1200,0 | 90/80 |

Табл. 1.2.3 - Перечень оборудования теплоисточника

| Теплоисточник | Котлы | Насосы | Дымососы, Вентиляторы | Емкости, м3 | Дым.трубы, (Ду мм/ Н м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | Водогрейный котел КВР-1,74 Мвт ОУР | Насос марки КМ - 2 шт | ДН 9 - 15кВт (14900м³час) - 1шт. | 10,0 2012 г. | 325/ 15 сталь |

Табл. 1.2.4 Технические характеристики котлов

| Тип установленного оборудования | Кол-во | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Расчетный КПД сжигания угля (дров) в котле, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел КВР-1,74 Мвт ОУР | 2 | 1,5 | не менее 81 |

Табл. 1.2.5 Основные характеристики котлов

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Температура теплоносителя на входе/выходе в котле: | 70/95 °С |
| Рабочее давление воды/расход воды | 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2 )/59 м3/ч |
| Расчетное топливо - каменный уголь | Q=5500 ккал/кг |
| Отапливаемая площадь/объём | 17400м2/52200м3 |

В Подымахинском муниципальном образовании котельная в п. Казарки, ул. Молодежная, 2А  производит отпуск тепловой мощности в тепловую сеть по прямой схеме, непосредственно от котла.

Рис. №2 Схема тепловых сетей п. Казарки

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный, расчетная температура теплоносителя на выходе из котла и входе в котел 90/80°C.

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии составляет около 4 667,49 Гкал/год.

Официальный учет тепловой энергии, вырабатываемой в котельной, производится расчетным способом. Приборов учета тепловой энергии у потребителей, нет.

В целом можно сказать, что состав и техническое состояние оборудования               котельной, а также уровень эксплуатации удовлетворительный. Требуется капитальный ремонт и реконструкция помещений котельной.

Котельная Подымахинского муниципального образования резервного источника энергии не имеет.

Снабжение потребителей Подымахинского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания. Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин силовых понижающих подстанций.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикация – это процесс централизованного обеспечения потребителей тепловой энергией, полученной на ТЭЦ по комбинированному способу в единой технологической установке.

В системах централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности тепловых сетей.

В целом, по Подымахинскому муниципальному образованию, ограничений тепловой мощности по параметрам тепловой мощности (мощности теплового оборудования) не зафиксировано. Тепловая мощность на источниках теплоснабжения не испытывает дефицита, а напротив, имеет значительный резерв тепловой мощности на каждом источнике теплоснабжения.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Параметры располагаемой тепловой мощности указаны выше в таблице 1.2.6.

Табл. 1.2.6. Параметры тепловой мощности на собственные нужды

| Теплоисточник | Установл. мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 1,5 | 1,5 | 0,7 |

ЧАСТЬ 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения от котельной до потребителей сети теплоснабжения выполнены в 2-х трубном исполнении.

Общая протяженность сетей 1863 м, стальные трубы диаметром: 40 - 159, мм. Тепловые сети работает в зимнее время года (отапливаемый сезон) - 245 дня. Год прокладки трубопроводов 1978-1998г. За период эксплуатация капитальные ремонты сети теплоснабжения не проводились, имели место быть локальные замены ветхих и аварийных участков, изменение схемы трубопровода. Тип прокладки тепловой сети - подземные. Глубина прокладки подземных непроходных сетей теплоснабжения - 1,0 метр.

В таблице 3.1 подробно указана протяженность участков, с указанием длин и диаметров, основной сети теплоснабжения. Расчетные расходы подпиточной воды для теплосетей даны в таблице 3.2.

Табл. 3.2. Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети

| Теплоисточник | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м³/ч | м³/ч | м³/год |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| Подпитка, всего | 0,0984 | 0,082 | 480 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - утечки в теплосетях | 0,0984 | 0,082 | 480 |
| - утечки в зданиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Табл. 3.1.Протяженность участков централизованной сети теплоснабжения

| Начальный узел | Конечный узел | Тип | Длина, м | Характеристика трубопровода | износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| К5 | Амбулатория | Подающий/ обратный | 105,0 | ф50*4 п/п | 90 |
| К-2 | К-21 | Подающий/ обратный | 323,0 | ф76*4,0 | 90 |
| К-13 | К-24 | Подающий/ обратный | 276,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Котельная | Школа | Подающий/ обратный | 337,0 | ф159*4,5 | 90 |
| Котельная | ул. Дорожная | Подающий/ обратный | 410,0 | ф76*4,0 | 90 |
| К-3 | К-11 ул. Бамовская | Подающий/ обратный | 336,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Спутник (от угла 1) | К-11 | Подающий/ обратный | 82,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Врезки | Подающий/ обратный | 568,0 | ф40*3,5 | 90 |

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены гидравлические расчеты пропускной способности их участков. Расчеты выполнены при следующих условиях (в двух режимах):

- температурный график отпуска тепла 90/80°С;

- расчетный расход на участках тепловой сети определялся как сумма расчетных расходов воды на отопление, ГВС и утечек в сетях и внутренних системах зданий;

- при расчетных расходах воды на всех участках тепловой сети были определены линейные потери давления в прямом и обратном трубопроводах;

- для всех участков теплосети потери давления в местных сопротивлениях и компенсаторах учитывался коэффициент:

1,2 - для магистральных сетей,

1,3 - для прочих.

В расчетах располагаемый напор в начале теплосети в теплоисточниках принимался по данным специалистов эксплуатирующих организаций и (или) экспертным данным (по характеристикам установленного насосного оборудования):

- Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А: 0,58 МПа - прямая, 0,19 МПа - обратная;

В 2019 году зафиксировано 30 жалоб, поступивших от населения. Количество аварий в системе теплоснабжения за 2019 год 2 (две). Реконструкция тепловых сетей и планирование их капитальных (текущих) ремонтов, производится на основании приборного и визуального обследований, в основном планово в конце отопительного периода (при необходимости и с учетом бюджетного обеспечения).

Расчетные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной представлены в таблице 3.4:

Табл. 3.4  Расчетные потери тепловой энергии в тепловой сети

| Система: составляющие тепловых потерь | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| Потери тепловой энергии, всего | 0,189 | 0,158 | 933,498 |
| в т.ч. - от наружного охлаждения: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - с утечками в теплосетях | 0,189 | 0,158 | 933,498 |
| - с утечками в зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

В Подымахинском муниципальном образовании в централизованной системе теплоснабжения - открытая система подключения потребителей, по прямой схеме, непосредственно от котлов. Теплообменного оборудования не установлено.

Специальных службы и систем диспетчеризации, автоматизации, телемеханизации и связи в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения нет.

Центральных тепловых пунктов и подкачивающих насосных станций в рассматриваемой системе теплоснабжения нет.

Специальная защита тепловых сетей от превышения давления (гидроудара)  организована посредством блоков управления циркуляционными и сетевыми насосами, а так же мембранного бака, размещенного в котельной.

Бесхозяйные участки сети теплоснабжения в Подымахинском муниципальном образовании не выявлены.

ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Существующие зоны действия рассматриваемой системы теплоснабжения показаны на рисунке 1. (в виде выделенных цветом зоны на общей карте-схеме).

В Подымахинском муниципальном образовании расширение зон действия существующих теплоисточников в перспективе не предусматривается, ввиду большой финансовой стоимости проекта, а так же отсутствием спроса за пределами зоны действия теплоисточников.

ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

Тепловые характеристики потребителей (тепловые нагрузки и годовое потребление) определялись на основании расчетов при расчетных температурах наружного воздуха (см. таблица 1.5.1.).

Табл. 1.5.1 Климатические характеристики Подымахинского МО

| Населенный пункт | Продолж. отопит. периода в сутках | Т наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне- годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | min | max |  |
| п. Казарки | 254 | -43 | -26 | -8,6 | -1,6 | -44 | 38 | 2,1 |

Табл. 1.5.2 Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -20,7 | -19,4 | -10,2 | -1,2 | 6,2 | 14,0 | 17,8 | 14,8 | 8,1 | -0,5 | -9,8 | -18,4 |

Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей с централизованным теплоснабжением представлены в приложении 1 и 2.

Общее количество и площадь отапливаемых зданий, указано в табл. 1.5.3.

Табл. 1.5.3 Общее количество и объемы (площадь) отапливаемых зданий

| № | Система, группа зданий | Кол-во зданий | Общая площадь | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2 | % | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| п. Казарки | 47 | 7358,22 | 100 | 1,11 | 0 | 0 | 1,11 |
| 1 | Всего: | 47 | 7358,22 | 100 | 1,11 | 0 | 0 | 1,11 |
|  | в т.ч. жилые | 42 | 3780 | 51,4 | 0,57 | 0 | 0 | 0,57 |
|  | не жилые | 5 | 3578,32 | 48,6 | 0,53 | 0 | 0 | 0,53 |
|  | промышленные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Проектная мощность индивидуальных котельных обеспечивает тепловой энергией здания, на которые они были спроектированы. Котельные работают только в отопительный период.

Табл. 1.5.4 Расчет теплопотребления

| № п/п | Наименование | Теплопотребление Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Теплоснабжение от котельной (централизованное) | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |

ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

Балансы расчетной, установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто по котельным представлены в таблице 1.6.4.

Табл. 1.6.4 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Нагрузка потребителей Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (резерв) тепловой мощности Источников тепла, % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2034 |
| Котельная, ул. Молодежная, 2А | 3,0 | 1,5 | 0,016 | 1,110 | 0,228 | 1,338 | +10,8 % (или 0,162 Гкал/ч) |

В Подымахинском муниципальном образовании зона действия котельной в перспективе не изменится, т.к. подключение новых абонентов не планируется. Дефицита производственных мощностей не выявлено.

ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя"

Теплоносителем в котельной п. Казарки ул. Молодежная, 2А является вода. Химподготовка сетевой воды в Подымахинском муниципальном образовании имеется.

Дебет необходимой подпиточной воды в котельных составляет не менее соответствующих расчетных значений, таблица 7.1

Табл. 7.1 Балансы теплоносителя, м³/год

| Система теплоснабжения | Средняя подпитка сети (м³/год) | Дебет подпиточной воды (˃, ˂, =) м³/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А Подымахинского МО |
| Подпитка, всего | 480 | ˂1 |
| в т.ч. |
| - утечки в теплосетях | 480 | - |
| - утечки в зданиях | 0,00 | - |
| - нужды ГВС | 0,00 | ˂1 |

ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Топливом для котельной Подымахинского муниципального образования является бурый уголь.

В котельной топливоподача и золо-, шлакоудаление - ручное. Со склада уголь подаётся вручную к топкам котлов, затем вручную подается в топки котлов. Шлако-, золоудаление из слоевых топок котлов производится также вручную.

В качестве резервного топлива в угольной котельной Подымахинского муниципального образования используется уголь. Аварийное топливо в котельной отсутствует.

Фактический и расчетный годовые расходы топлива в котельных представлены в таблице 8.1.

Табл.8.1. Топливные балансы источника тепловой энергии

| Теплоисточник | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | Уголь | Бурый уголь | 1200,0 | 105 |

Фактические расходы соответствует расчетным, т.к. сформированы по нормативу. Расчетные расходы определены для существующего состояния тепловых нагрузок.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 3 года не наблюдается.

ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения"

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые	сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела «Надежность».

Согласно СНиП нормативный уровень надежности схемы теплоснабжения определяется по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы [Р],

- коэффициенту готовности [Кг]

- и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

  - источника теплоты Рит = 0.97;

  - тепловых сетей Ртс = 0.9;

  - потребителя теплоты Рпт = 0.99;

  - система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9*0.97*0.99 = 0.86.

В муниципальном образовании организовано ведение учета аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. Согласно "Журнала учета аварийных ситуаций" за период 2019, зафиксированы две аварийные ситуации на системе теплоснабжения.

Журнал учета частоты отказа, продолжительности ремонта не имеет сведений об отказах т.е. исходной информация для расчета показателей надежности, таких так:

    - средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка тепловой сети.

В настоящее время сеть централизованного теплоснабжения имеет значительный износ - 90%. Теплосеть требует реконструкции - 3,7 км. (100% от общей длины сетей) ввиду ветхости, в целях исключения аварийных ситуаций в дальнейшей работе, а так же снижения потерь при передаче тепловой энергии.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2019 года, включительно, не было.

Среди факторов, влияющих на надежность системы теплоснабжения, следует отметить, что для бесперебойной и качественной работы системы теплоснабжения, оборудование котельных и трубопровод сетей должны быть в хорошем состоянии, что в настоящее время не соответствует этому критерию, т.к. износ сетей более 90%.

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Подымахинском муниципальном образовании не зафиксированы.

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на сетях

| № п/п | Диаметр трубопровода тепловых сетей, мм | Время на восстановление теплоснабжения, ч | Наличие фактов отказов и фактическое время на восстановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 15 | отсутствует |
| 2 | 400 | 18 | отсутствует |
| 3 | 500 | 22 | отсутствует |
| 4 | 600 | 26 | отсутствует |
| 5 | 700 | 29 | отсутствует |
| 6 | 800-1000 | 40 | отсутствует |
| 7 | 1200-1400 | до 54 | отсутствует |

В Подымахинском муниципальном образовании диаметры трубопровода централизованной тепловой сети не превышает 150 мм, соответственно, срок восстановления теплоснабжения при отказах должен быть менее 15 часов.

В целом, по степени надежности системы теплоснабжения, в связи с тем, что  система теплоснабжения Подымахинского муниципального образования требует капитального ремонта (реконструкции) сети теплоснабжения, можно отнести к малонадежным системам.

После реализации мероприятий до 2034 года, по модернизации сети теплоснабжения на участке 3,7 км., в целом степень надежности системы значительно изменится в большую степень, и будет относиться к надежным системам.

Определение надежности системы теплоснабжения производится в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения".

В связи с тем, что данные показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, а так же показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ не установлен, провести анализ определения надежности не представляется возможным. Однако, при определении надежности системы применяя наименьший коэффициент по указанным показателям, данная система централизованного теплоснабжения относится к надежным системам

- источников тепловой энергии Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- оценка надежности тепловых сетей  0,75 - 0,89.

ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения в качестве теплоснабжающей и одновременно теплосетевой организации выступает: ресурсно-снабжающая организация ООО «Теплосервис». Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями предоставлены специалистами ресурсно-снабжающей организации ООО «Теплосервис».

В таблице 10.1. и 10.2 показаны основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации Подымахинского муниципального образования.

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения фактические эксплуатационные затраты за 2019 г. составили 6359,237 тыс.руб/год, в том числе:

Табл. 10.1. Составляющие затраты котельной Подымахинского МО

| Составляющие затрат | Факт 2019 года |
| --- | --- |
|  | тыс. руб/год |
| Топливо (уголь) | 2640,0 |
| Эл. энергия (техн. нужды) | 448,0 |
| Зарплата с начисл. | 1920,0 |
| Вода | 11,237 |
| Ремонт | 400,0 |
| Амортизация | 240,0 |
| Общехозяйственные | 200,0 |
| Общепроизводственные | 500,0 |

Табл. 10.2. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| Теплоисточник, показатели | Единица изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Угольная котельная: |
| Уст. мощность | Гкал/ч | 3 | 2019 |
| Расчетная нагрузка | Гкал/ч | 3 | 2019 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 2,7 | 2019 |
| Расход топлива | т/год | 1200 | 2019 |
| Расход эл.энергии | кВт*ч/год | 206,949 | 2019 |
| Расход воды | м³/год | 480 | 2019 |
| Цена топлива | руб/т | 2,2 | 2019 |
| Цена эл.энергии | руб/кВт*ч | 3,15 | 2019 |
| Цена воды | руб/т | 23,41 | 2019 |
| Персонал | чел | 8 | 2019 |

ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую централизованной котельной ресурсно-снабжающей организации ООО «Теплосервис» за 2019 год составляют:

Таб. 11.1 Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию

| Теплоисточник | Тариф, руб/Гкал (без НДС) | Плата за подключ-е | Плата за резерв.тепл. мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 1822,15 | нет | нет | Платы за подключение нет. |

Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения не предусмотрена, что делает подключение более доступным для новых потребителей. За прошедший период 2018-2019 годы, заявок на подключение к централизованной системе теплоснабжения не поступало, это обусловлено тем, что населению выгоднее отапливать собственные дома местными (более дешевыми и доступными) видами топлива, по своему усмотрению.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

В существующем состоянии в рассматриваемой системе теплоснабжения проблемы организации качественного теплоснабжения типичны для многих коммунальных систем теплоснабжения Иркутской области, - как правило, это ветхость сетей и жесткость используемой сетевой воды для системы централизованного теплоснабжения.

В данной части определены существующие технические и технологические проблемы в системе централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования.

Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А:

- Физический износ отдельных участков тепловых сетей более 90%, что в двухтрубном исполнении составляет 3,7 км.

- Котельная не обеспечена резервным источником электрической энергии.

- Здания (помещения) котельной требует реконструкцию.

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При доступности местного топлива в населенных пунктах Подымахинского муниципального образования, население предпочитает установку индивидуальных отопительных котлов и печей.

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения нет.

В целом предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность рассматриваемой системы теплоснабжения нет, необходимые допуски к эксплуатации централизованной котельной получены.

ТОМ II

ГЛАВА 2 "Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

В разработке проекта схемы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, использовались материалы генерального плана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также данные предоставленные эксплуатирующей организацией. По указанным данным в ближайшие 10-15 лет сравнительно масштабного развития Подымахинского муниципального образования, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается. Также не планируются строительство новых угольных котельных и новые подключения объектов к существующим котельным.

К расчетному 2034 году суммарная тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением по Подымахинскому муниципальному образованию не изменится.

Прирост площади строительных фондов в зоне действия котельных Подымахинского муниципального образования в перспективе не планируется. В случае изменения плановых показателей на расчетный период необходимо актуализировать настоящую схему теплоснабжения.

ТОМ III

ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований по разработке электронной модели схемы теплоснабжения не является обязательными.

Численность населения Подымахинского муниципального образования составляет: фактическая, по состоянию на 2019 г. - 1005 человек.

В приложении 3 разработана графическая часть схемы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования (рабочая схема теплоснабжения).

ТОМ IV

ГЛАВА 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

В котельной Подымахинского муниципального образования планы по подключению новых перспективных тепловых потребителей на расчетный срок отсутствуют, ввиду того, что отсутствуют масштабные планы на застройку поселения, а также ввиду отсутствия заявок на подключения к теплоснабжению котельных от населения. Планами перспективного развития предполагается строительство Фельдшерского акушерского пункта (ФАП) с индивидуальной котельной. Ввиду отсутствия увеличения объема отапливаемых зданий, резерв тепловой мощности не изменится, и сохранится на весь расчетный срок схемы теплоснабжения до 2034 года.

ТОМ V

ГЛАВА 5 "Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

В Подымахинском муниципальном образовании генеральное планирование разработано администрацией МО в 2013 году (Утверждено Решением Думы № 39 от 10.12.2013г. с изменениями).

Генеральным планом предлагается сохранение отопления объектов общественно-делового назначения и населения от действующей котельной. Для индивидуальных жилых домов предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

Возможным сценарием развития теплоснабжения муниципального образования является ремонт ветхих участков теплотрассы котельной. Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Генеральным планированием и Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры не предусмотрены.

По результатам разработки настоящего проекта, можно выделить 2 варианта мероприятий развития системы теплоснабжения, а именно:

1 вариант:

- Модернизация ветхих сетей теплоснабжения не менее 3,7 км.

- обеспечение котельной источником резервного электроснабжения.

2 вариант:

- капитальный ремонт системы теплоснабжения, строительство новой котельной для нужд ФАП, перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

В стоимостном выражении более подробно можно увидеть в ТОМ XII, глава 12 настоящего проекта. Краткая характеристика затрат представлена следующим образом:

Итого:

- по варианту 1 - 36999,89 тыс.руб.

- по варианту 2 - 44844,3 тыс.руб.

В стоимости не учтен переход существующей котельной на другой вид топлива - газ. Оценка возможна после проведения проектно-сметных расчетов.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов;

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: является наименее затратным по финансовым показателям.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: - Реконструкция системы теплоснабжения, строительство новой котельной для нужд ФАП, перевод системы теплоснабжения на газовое топливо, - требует значительных затрат, по прокладке новых сетей теплоснабжения и модернизации источников централизованного теплоснабжения и кроме того значительно длительным по сроку реализации.

Сравнительная часть вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, очевидно, склоняется к первому варианту развития системы теплоснабжения, как наименее затратному и более перспективному, т.к. прогнозировать и внедрить мероприятия по переходу существующей котельной на газ, возможно после реализации регионального проекта строительства газопровода в Подымахинском муниципальном образовании.

В сравнении первого и второго варианта, последний несет большие затраты на его реализацию, в условиях отсутствия потребностей в подключении дополнительных потребителей, а так же потребностей в изменении системы теплоснабжения у существующих потребителей, с длительным сроком окупаемости.

| № п/п | Наименование | Вариант 1 | Вариант 2* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капиталовложения, тыс.руб. | 36999,89 | 44844,3 |
| 2 | Срок реализации мероприятий, год | ≤10 лет | ˃10 лет |
| 3 | Окупаемость мероприятий | средняя окупаемость | длительная окупаемость |
| 4 | Потребность (наличие заявок, предложений, запросов, предписаний контролирующих органов, запретов) шт. | потребность актуальна | потребность не актуальна |
| 5 | Сокращение потерь при передаче тепловой энергии, % от существующих показателей | 50% | 50% |

*параметры рассчитаны ориентировочно по объектам аналога, без индексов дефляторов на следующие года развития.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Первый вариант развития рассмотрен с точки зрения обеспечения надежности и бесперебойной работы существующей системы теплоснабжения муниципального образования.

Второй вариант соответствует требованиям доступности предоставления коммунальных услуг населению, но экономически не выгодный, т.к. имеет большие первоначальные затраты, при отсутствии спроса.

Схемой теплоснабжения Подымахинского муниципального образования в настоящий момент принят первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения. В случае изменения спроса на централизованное теплоснабжение, изменения стоимости топливно-энергетических ресурсов, а так же численности населения, необходимо актуализировать настоящую схему теплоснабжения Подымахинского муниципального образования.

ТОМ VI

ГЛАВА 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

В рассматриваемой котельной Подымахинского муниципального образования производится химподготовка сетевой воды. Подпитка тепловой сети котельной производится из водопровода. Подпиткой является вода.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых котельных будет ˂1м³/час.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя в рассматриваемой системе теплоснабжения представлена в таблице 6.1.

Табл. 6.1 Перспективные балансы подпиточной воды

для теплосети, м³/год

| Структура подпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2028-2034 |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| Утечки в теплосети | 480 | 480 | 480 | 403 | 403 | 240 | 120 |
| Утечки в зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нужды ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий расход подпитки | 480 | 480 | 480 | 403 | 403 | 240 | 120 |

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.

Из таблицы следует, что расход теплоносителя к 2034 году изменится, в связи реализацией планов по реконструкции сети теплоснабжения. Возможны незначительные изменения годовых объемов подпитки, в связи проведение плановых ремонтов на котельных в период эксплуатации, в незначительной степени.

ТОМ VII

ГЛАВА 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном  методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующие зоны централизованного теплоснабжения Подымахинского муниципального образования сохранятся на расчетный период. Увеличение нагрузки потребителей на расчетный срок не предполагается.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это объекты социально-бытового назначения, а так же частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение останется на том же уровне на расчетный период на территории Подымахинского муниципального образования.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечениям надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в Подымахинском муниципальном образовании случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в Единую энергетическую систему Подымахинского муниципального образования не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории Подымахинского муниципального образования отсутствуют источники теплоснабжения, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании, так же отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующего источника тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Перспективные потребители комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируются.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Подымахинского муниципального образования увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Подымахинском муниципальном образовании нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки частного сектора, в настоящее время не обеспеченной тепловой мощностью централизованного источника, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем ввиду отсутствия спроса у потенциальных потребителей.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период не изменятся, возможны лишь незначительные колебания в пределах располагаемой тепловой мощности котельного оборудования. Ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, ввиду наличия единственного централизованного источника тепловой энергии в административных границах Подымахинского муниципального образования.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В качестве основного топлива котельной Подымахинского муниципального образования используется бурый уголь. Газификация Подымахинского муниципального образования в настоящий момент не осуществлена. Использование угля в качестве основного вида топлива для котельной, является наиболее эффективным по своему КПД, в сравнении с местным видом топлива (дрова). Использование электроэнергии на цели отопления является еще более затратным, по сравнению с использованием местного вида топлива (дров).

Перевод источника тепловой энергии – котельной, на  другой вид топлива, в настоящее время нецелесообразно.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Подымахинского муниципального образования на расчетный период не требуется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В связи с этим требуется внести некоторые пояснения об использовании нормативного определения «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения.

Вопросы с использованием понятия «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения наиболее часто возникают в трех случаях:

1. При определении фактического (сложившегося) радиуса теплоснабжения в зоне действия источника тепловой мощности и сравнении его с РЭТ.

2. При определении возможности расширения зоны действия источника тепловой мощности, с целью обеспечении новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника

3. При оценке эффектов, возникающих при принятии решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками, с пресекающимися (или вложенными) зонами действия

В схеме теплоснабжения Подымахинского муниципального образования ввиду отсутствия перспективы расширения зон действия существующих источников тепловой энергии, а так же планов по перераспределению тепловой нагрузки между источниками, эффективная зона действия рассчитана по фактическому (сложившемуся) радиусу теплоснабжения в зоне действия существующего источника централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные котельные (источники тепловой энергии) встроены в здание потребителя, как правило, тепловых сетей не имеют или имеют в незначительном объеме, поэтому расчет радиуса эффективного теплоснабжения для этих котельных не приведен.

Из анализа работы существующей системы теплоснабжения и внешних условий её функционирования, предложений по капитальному строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Подымахинского муниципального образования нет. В тоже время, существуют определенные факторы, влияющие на надежность системы централизованного теплоснабжения:

1. Отсутствует резервный источник электрической энергии котельной.

2. Ветхость сетей теплоснабжения (значительный износ, аварийность сети).

Котельная Подымахинского муниципального образования работает в штатном режиме. Однако для более эффективной и безаварийной работы, необходимо рассмотреть вопросы по реконструкции ветхих сетей централизованного теплоснабжения, запорной арматуры, а так же здания котельной.

ТОМ VIII

ГЛАВА 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, ввиду отсутствия перспективного прироста тепловой нагрузки.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется, ввиду наличия единственного источника тепловой энергии.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период не предполагаются.

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Тепловые сети были введены в эксплуатацию в 1978-1988 годах, в связи с чем, они находятся в ветхом состоянии, в 2021 году достигнут значительного процента износа более 90 %.

Планируется реконструкция тепловых сетей на длине 3700 м.п. в п. Казарки.

Во всех рассматриваемых вариантах обязательными условиями реконструкции тепловых сетей являются: определение фактической гидравлической характеристики сети и проведение ее режимной наладки.

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя отсутствуют. Всё насосное оборудование находится в здании котельной.

ТОМ IX

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение Подымахинского муниципального образования функционируют по открытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном - одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

В Подымахинском муниципальном образовании центральное регулирование выполняют на котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В Подымахинском муниципальном образовании имеют место быть открытая система теплоснабжения. Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения требуется реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и источников тепла. Для определения конкретного предложения по реконструкции открытой системы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, необходимо произвести проектно-сметные расчеты для определения оптимального перехода на закрытую систему. Кроме того, необходимо провести публичные слушания (согласование) с населением - потребителями ГВС и представителями бюджетных учреждений для определения возможности размещения тепловых пунктов на территории потребителей либо определения возможности провести отдельные сети ГВС независимо от сетей теплоснабжения, а так же определения затрат и формы финансирования проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения. Однако в настоящее время в Подымахинском муниципальном образовании услуги ГВС не оказываются, плата за предоставления ГВС не взимается.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Для определения инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую систему теплоснабжения требуются провести отдельный проектно-сметный расчет оптимального перехода на закрытую систему теплоснабжения потребителей.

По результатам проектно-сметных расчетов будет определено оптимальное решение по переходу на закрытую систему, станет возможным определить объем инвестиции и сроки реализации проекта.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Несмотря на все положительные и отрицательные стороны открытой системы теплоснабжения перевод открытых систем на закрытые систем обусловлен действующим законодательством РФ, а именно Федеральным Закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» до 1 января 2022 г. открытые системы теплоснабжения в обязательном порядке должны быт переведены на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения имеют значительные капиталовложения. Определение затрат а так же источника финансирования проекта перехода на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) возможно после проведения публичных слушаний с населением - потребителями ГВС, и бюджетными организациями - потребителями.

По результатам слушаний необходимо дать оценку возможности перехода на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), выработать возможные оптимальные варианты перехода, определить ориентировочную сметную стоимость проекта, а так же источник финансирования (источник инвестиций).

ТОМ X

ГЛАВА 10 "Перспективные топливные балансы"

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основным видом топлива для котельной является уголь. Нецентрализованное теплоснабжение остальной части поселка применяет индивидуальные отопительные системы (приборы), определяемые по индивидуальному выбору потребителя (печи, электробойлеры и .тд.).

Местные виды топлива для котельной, в качестве основного, использовать нерентабельно ввиду низкого КПД.

Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для котельных Подымахинского муниципального образования не изменится на расчетный срок, ввиду не изменчивости нагрузки потребителей.

Топливный баланс составлен в соответствии с вышеопределенными тепловыми характеристиками системы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования. В Подымахинском муниципальном образовании,  ввиду отсутствия перспективной застройки, новых подключений к централизованной котельной	 не планируются, топливные балансы не изменятся. Это можно наблюдать в таблице 8.1.

Табл. 8.1 Топливные балансы на 2021-2034 г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | 3,0 | 1,110 | уголь | Бурый уголь | 1200,0 | 105,0 |

Перспективные топливные балансы на 2034г. не изменятся, показатели в большей степени соответствуют базовому году, ввиду того, что объемы плановые нагрузки потребителей и площадь отапливаемых объектов не изменятся.

ТОМ XI

ГЛАВА 11 "Оценка надежности теплоснабжения"

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2019 года, включительно, не было.

Настоящей главой определены основные факторы, влияющие на надежность системы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, которые приведены в таблице 9.

Табл. 9. Основные факторы, влияющие на надежность системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Факторы, влияющие на надежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А | Ветхость сетей теплоснабжения Отсутствует резервный источник электроэнергии (плановое решение - автономный дизель-генератор). | Требуется замена участка тепловой сети L - 600 м L - 3100 м |

ТОМ XII

ГЛАВА 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Целью разработки настоящего раздела являются оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение централизованного источника тепловой энергии и тепловой сети.

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и соответствующие ему укрупненные затраты представлены выше в разделе 6.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловой сети  и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены выше в разделе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru.

Данным проектом предусмотрены следующие капитальные вложения (табл. 10.1):

Табл. 10.1 Капитальные вложения

| № п/п | Наименование объекта | Тип работ | Год установки | характеристики | Ду проект, мм | Длина, м | Уд. стоим. руб/м | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подымахинское муниципальное образование |
| 1.1. | Теплосеть | Реконструкция сети теплоснабжения общей протяженностью 0,6км. | 1978-1988 | двухтрубные | 40-89 | 1836 | 9729,7 | 5837,82 |
| 1.2. | Теплосеть | Реконструкция сети теплоснабжения общей протяженностью 3,1км. | 1978-1988 | двухтрубные | 40-89 | 1836 | 9729,7 | 30162,07 |
| 1.3. | Котельные | Резервный источник электроэнергии дизель генератор | - | 100 кВт | - | - | 1000000 | 1000,000 |
|  | ВСЕГО | : |  |  |  |  |  |  | 36999,89 |

Затраты для сетей теплоснабжения относятся к централизованной сети теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, в административных границах населенного пункта п. Казарки.

После внедрения вышеуказанных мероприятий по реконструкции системы централизованного теплоснабжения, в значительной степени создастся экономия эксплуатационных затрат.

Экономия эксплуатационных затрат достигается за счет:

- снижение потерь при передаче тепловой энергии и безотказная и безаварийная эксплуатация;

- снижения затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты сети теплоснабжения, с низким процентом износа.

Реализация мероприятий по повышению эффективности работы существующей системы теплоснабжения, кроме экономического эффекта, даст значительный эффект по более качественному и надежному теплоснабжению существующих тепловых потребителей.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов (топлива, электроэнергии, и др.) и степень актуализации исходной информации по рассматриваемым системам теплоснабжения.

ТОМ XIII

ГЛАВА 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Индикаторы развития системы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования, на весь расчетный период приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование индикатора развития | единица измерения | 2019 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 2 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т ут./Гкал | 0,160 | 0,160 |
| 3.1. | Котельная, ул. Молодежная, 2А | т ут./Гкал | 0,160 | 0,160 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.п. м³/м.п. | 0,252 0,129 | 0,252 0,032 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КПД) | % |
| 5.1. | Котельная, ул. Молодежная, 2А | % | 74 | 74 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м.п./Гкал | 0,792 | 0,792 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (все котельные) | % | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей (по материальной характеристике) 1976 год. | год | 32,5 | 6 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 |

ТОМ XIV

ГЛАВА 14. "Ценовые (тарифные) последствия"

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

ТОМ XV

ГЛАВА 15. "Реестр единых теплоснабжающих организаций"

15.1. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления муниципального образования.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На момент составления проекта схемы теплоснабжения в администрацию поселения была подана одна заявка на определение статуса единой теплоснабжающей организации, от ООО Теплосервис" ИНН 3818015323, ОГРН 1023802083800.

Определение (переопределение) статуса ЕТО для проектируемых зон действия перспективных источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе разработки схемы теплоснабжения, в случае наличия таковых перспективных источников.

В настоящее время ресурсно-снабжающая организация ООО «Теплосервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для существующих зон действия источников тепловой энергии Подымахинского муниципального образования.

ТОМ XVI

ГЛАВА 16. "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

Настоящая глава схемы теплоснабжения предусматривает учет предложений и замечаний при разработке проекта схемы теплоснабжения Подымахинского муниципального образования.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступили.

ТОМ XVIII

ГЛАВА 18. "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

В актуализированной схеме теплоснабжения учтены и внесены изменения, основные из которых являются:

1. Плановые мероприятия схемы теплоснабжения разрабатываемой в 2013 году, не были реализованы до 2020 года, в 2020 году не актуальны, за исключением реконструкции теплотрассы протяженностью 3700 п.м.

2. Изменение единой теплоснабжающей организации.

3. Заменено основное оборудование котельной в том числе:

| № | Оборудование | количество | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Угольная котельная |
| 1 | Насос марки КМ | 2 | 2014, 2016 |

Приложение № 1

к схеме теплоснабжения Подымахинского муниципального образования

Характеристики нежилых зданий

| Обозначение на схеме | S, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | V зд | Vподв | Vвент |
| Школа | 2936,8 | 8810,4 | - | - |
| ФАП | 209,8 | 629,4 | - | - |
| Администрация, культура | 329,82 | 989,46 | - | - |
| Почта | 101,9 | 305,7 | - | - |
| Частный сектор (учтенный) | - | - | - | - |

Приложение № 2

к схеме теплоснабжения Подымахинского муниципального образования

Характеристики сети теплоснабжения

| Начальный узел | Конечный узел | Тип | Длина, м | Характеристика трубопровода | износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Казарки, ул. Молодежная, 2А |
| К5 | Амбулатория | Подающий/ обратный | 105,0 | ф50*4 п/п | 90 |
| К-2 | К-21 | Подающий/ обратный | 323,0 | ф76*4,0 | 90 |
| К-13 | К-24 | Подающий/ обратный | 276,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Котельная | Школа | Подающий/ обратный | 337,0 | ф159*4,5 | 90 |
| Котельная | ул. Дорожная | Подающий/ обратный | 410,0 | ф76*4,0 | 90 |
| К-3 | К-11 ул. Бамовская | Подающий/ обратный | 336,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Спутник (от угла 1) | К-11 | Подающий/ обратный | 82,0 | ф76*4,0 | 90 |
| Врезки | Подающий/ обратный | 568,0 | ф40*3,5 | 90 |